Részlet Folkmann Balázs  hajózási mérnök vélemény-éből

“...A szóban jelzett telepítési helyszín ( a Műegyetem előtti partközeli vízfelület ? kb. 1644+500- 800 fkm jobbpart) a következő jellemzőkkel bír. A "Zöld sziget" úszólétesítmény mely kb. 1644+800- nál helyezkedik el hivatalos kikötőhely, melynek a kikötési manőver szempontjából foglalt behajózási zónája van a parttal párhuzamosan az úszómű "vízfelőli" széléig a hajózóútban kb. 100-150 m hosszban alatta és felette (pontosítása a „budapesti kikötőrend” szerint!) (vízfolyás szerint alatta= jelen esetben délre, "felette" = északra) is, tehát ez a rész kizárt, oda úszólétesítmény nem telepíthető, sőt az egyébként nem oda telepített úszólétesítmény "beúszását" is kifogásolják! Ez tehát a Petőfi hídhoz közeli elhelyezést "sugall". Nem szerencsés a helyszín abból a szempontból sem, hogy a Duna egyik legnagyobb mélységű árka éppen ezen a szakaszon van (hajózási kisvízszintnél= HKV= LKHV  a vízmélység 5-12 m közötti, melyhez az aktuális vízállás szerint 0,0 - tól 6,88 m még hozzájön, az üzemeltethetőség felső határáig (= HNV= LNHV hajózási nagyvízszint), melyet meghaladó vízállás (árvízi szintek) esetén el kell távolítani a létesítményt. Így tehát min. 6 m, max. 18 m vízmélységre kell számítani, melyből a vízjárási szintkülönbség 7 m körüli. Továbbá igen jelentős vízsebességgel kell számolni. Hagyományos horgonyzási módszer (kis horgonytömeg és hosszú kötél) tehát itt nem jöhet számításba, mert a hosszú kötél miatt az úszótest felszíni  mozgásköre elfogadhatónál nagyobbra adódna (a dolog természetéből adódóan a horgonykötél hossza jelen esetben nem lesz változtatható, illetve ez min. heti-, komplikált (hajó, daru személyzet, vízi-munkavégzés stb.) feltétel meglétét kívánná! Egy 20 m-es horgonykötél esetén HKV-nél a felszíni kör átmérő kb. 38 m, míg HNV estén 18 m lenne. Ilyen rövid kötél esetén viszont nagy horgonytömeggel kell számolni. A telepítést és elbontást -véleményem szerint szakszerűen és garanciával csak a KDVI kitűző szolgálat eszközeivel lehetne megvalósítani. A "Zöld sziget" alatti -annak fedésébe eső vízterület uszadékvédelem szempontjából egy kicsit biztonságosabb az egyéb adott helyszíni területhez képest…”